智能热原仪/智能热源仪 型号：HAD-RY  43000元

应用范围

将一定剂量的供试品，静脉注入家兔体内,观察家兔体内体温升高的情况，以判定供试品中所含热原的限度是否合格。HZRY-2D智能热原仪完全满足中国药典对此种仪器的要求，它能自动检测家兔体温的变化，用于药品，生物制品的热原检查和解热药的药理研究。

主要特点及技术指标

·测温范围0℃～50℃

·测温精度<±0.1℃(32℃～44℃)

·探头数量最多96个，每3个一组。

·探头有极强的互换性，可以在检测中更换（例如：检测时家兔将探头咬断，可以立即用另一个探头替换继续检测，并可以保证精度）。

·探头具有长期稳定性，一般出厂标定后可以数年不需再次标定，只要定期验证即可。

·提供家兔档案管理功能

·强大的可选择性打印功能，可以打出本单位规定格式的报告，甚至可以打印在本单位报告纸上。

·软件内部设置了中国药典及世界各国药典、生物制品规程等规定的检测方法，并可以自行设定检测方法。

·多任务的软件操作环境，可以同时检测多个检品，随时灵活的分组功能保证分组和注射的时间，2个操作人员即可从容分组和打针。
·另配探头校准盒，使探头的校准更加方便、准确