手持式红外辐照计

使用说明书

一、概述

本仪器是一种高精度、低功耗、小体积、性能

稳定、使用方便、便于携带的手持式红外光辐照计。

二、特点

1、测量范围宽，四档十倍量程自动切换；

2、功耗低，9V 叠层电池供电，低电压指示；

3、余弦特性符合国家一级标准；

4、四位液晶显示，视场角大于 60 度；

三、基本原理

仪器主要由红外辐射探测器和二次仪表两部份

组成。被测红外光信号由红外辐射探测器接收并转

换成光电流，光电流再被转换成电压信号后进行放

大，再经模数转化为数字量，被微处理器读入。微

处理器再将读入的数据乘以定标系数即得到最后的

测量结果。图 2 为仪器的原理框图。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光 入 射 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | i |  |  |  |  |  |  | 方 | 向 |
|  | 硅光电池 | 滤色器 |  |  | 乳 白 片 |  |  |
|  |  |  |  | 图 1 | 探测器结构示意图 |  |  |
| 被 |  |  |  | 电 |  |  |  | AD微 |  | L |
|  |  | 红 | 流 |  |  |  |  |  |  |
| 测 |  |  |  |  |  |  | 转 | 处 |  | C |
|  |  | 外 | 电 |  | 放 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 换 |  |  | D |
| 光 |  | 探 |  |  |  |  | 理 |  |  |
|  |  |  | 压 |  | 大 |  |  |  | 显 |
|  |  | 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电 | 器 |  |  |
|  |  | 器 | 转 |  |  |  |  |  |  | 示 |
|  |  |  |  |  |  |  | 路 |  |  |  |

换

图 2 仪器的原理框图

四、技术指标

1、波长选择：本仪器有如下两种波长的红外探

测器可供选择：

（1）中心波长 850nm；（2）中心波长 940nm；

- 测量范围：1µw/cm2~999.9kµw/cm2

3、测量精度：5%；

4、显示刷新率：1 次／秒；

5、供电电源：9V 叠层电池；

6、功耗：＜20mW；

7、工作环境条件：温度 0~40℃、湿度：＜90％；

8、仪表尺寸：130mm×65mm×25mm；

五、使用说明

1、装上仪表电池，打开仪表电源开关；

2、接上探测器，将探测器置于被测位置；

3、仪表显示的数据即为该位置的红外辐照度，窗口右侧的箭头指示的是单位 “ µw/cm2 ” 或“kµw/cm2”，当信号溢出时，窗口显示“-oL-”；

4、当电池电量不足时，显示窗口左下角有低电压的箭头指示；当电池电量即将耗尽时，显示窗口显示“batt”，提示需更换电池才能工作；

5、仪表使用过后应及时关机，若连续工作约 30 分钟后没有关机，将自动关机。

六、注意事项

1、应注意保持探测器表面的清洁；

2、仪表与所配的探测器是一一对应的，更换探头

后仪器需重新定标；3、仪表不使用时应及时关机，电量不足时应及时

更换电池，长期不使用时，应取出电池。