多功能不锈钢溶液过滤器 六联不锈钢溶液过滤器 溶液过滤器

型号：HAD-DLC6

本产品由不锈钢滤杯、滤头、过滤支架、集液瓶支架及真空动力组成。本产品可根据实验人员需要选择不同规格及材质的滤膜和滤纸对不同样品进行过滤，如样品中悬浮物，营养盐，叶绿素，细菌类，重金属等。适合所有的溶液过滤工作。滤膜及滤液可分别单个收集，单个化验，互不干扰，一台仪器可同时对不同样品进行分路回收，分别化验。
仪器特点：
1. 全卫生级以上不锈钢材质。
2. 易清洗、易高温消毒，耐酸碱，耐腐蚀。
3. 可同时进行6个样品过滤，滤液及滤膜可单独收集，并可单独使用。
4. 滤杯取样范围大，可取0-700ml水样，每个滤杯都划有刻度，方便实验人员取放样品。
5. 滤膜规格（直径）：Φ50。一台仪器可选择同时放置单一直径规格滤膜，也可选择同时放置不同直径规格的滤膜，每个滤膜及滤液都可以单独回收进行化验分析。
6. 真空抽滤泵采用无油双活塞设计，附带负压表并可调节负压。
7. 集液瓶有固定架，底部四角加胶垫，避免磕碰，架子底部留出水口，带阀门，方便冲洗。
8. 气路设计在架子外侧，带阀门方便开关。
9. 整个回路无积水死角，阀门管件采用优质316级不锈钢材料，避免锈蚀。
10. 设备底部留出水口，带阀门，方便冲洗，整体高度≤50cm方便工作人员使用。