硫酸透明度测定仪

一、概述

硫酸透明度测定仪,依据GB/T534—2002《工业硫酸》标准研制的。适用于工业硫酸透明度测定。可供有关生产、施工、研究部门使用。

二、主要技术参数

１．玻璃透视管。（随机带一只）

２．方格色板:40mm×40mm×3mm毛玻璃，小格4mm×4mm。

３．光源：木制灯箱160mm×160mm,220V、60W灯泡。

4.色板与灯泡距离约为10mm

- 操作与使用方法

1.按标准要求制备试样

2.将国标线插入国标电源座，打开电源开关.盖上箱盖.将盛满试样的透视管置于光源的方格色板上，从液面上方观察方格轮廊，并从排液口小心放出试样直至能清洗辨别方格并黑白分明，停止排放，记录试样液面高度值.

3.取测得的液面高度值为透明度的测定结果。

- 注意事项

1.方格色板表面不得有油脂和赃物。应保持仪器整洁，干净。

2.要求试验台稳固，周围环境不得有震动。

3.测试后，应及时关闭电源，以免灯泡发热损坏灯箱。

装箱单

- 硫酸透明度测试仪           一台

- 国标电源线                 一根

- 使用说明书                 一份